## Slide 1: Liquid scintillation counting
alebo
Kvapalinová scintilačná spektrometria (princíp, izotopy, použitie)

## Slide 2: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
veľmi citlivá a široko používaná technika na detekciu a kvantifikáciu rádioaktivity
metóda, ktorá určuje aktivitu rádionuklidov z intenzity emitovaných svetelných fotónov kvapalným scintilátorom

## Slide 3: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
aplikovateľná na všetky formy rádioaktivity
hlavne na detekciu β-žiarenia
scintilačný proces vyžaduje konverziu energie jadrovej premeny na svetlo.

## Slide 4: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
β – žiarenie:
pri β-rozpade sa uvoľnujú dve častice – antineutríno a β-častica (elektrón); 14C -> 14N + β - + ν
antineutríno neinteraguje s hmotnou a preto sa nezohladňuje pri detekcii β – rozpadu, kdežto β – častice dokážu byť detekované
výsledná β – žiarenie má spojité
rozdelenie od 0 do maximálnej energie,
podľa ktorej dokážeme spoznať
použitý rádionuklid

## Slide 5: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
β – žiarenie:
kvůli nízkej energii β-radiácie je detekcia β-častíc vcelku obtiažna bez LSC
zmiešanie vzorky a scintilačného rozpúštadla tzv. koktejlu nám umožnuje kvantifikáciu β – izotopov na základe počtu fotónov
3H, 14C a 32P spektrá (keV)
18, 156 a 1700 keV

## Slide 6: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Princíp:
vzorka obsahujúca izotop sa zmieša s tzv.scintilačným koktejlom, ktorý obsahuje rozpúšťadlo a fluór (žiarič-scintilátor)

## Slide 7: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Princíp:
postupný proces premeny energie cez jej rôzne formy
kinetická energia uvoľnená pri rozpade izotopu excituje molekuly solventu
čím vyššia energia β – častice, tým vyšší počet excitovaných molekúl

## Slide 8: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Princíp:
excimer uvoľní energiu vo forme UV žiarenia
uvoľnené UV excituje molekuly flóru a tie uvoľnia energiu vo forme svetla (300- 450 nm)
scintilačná skúmavka je uložená medzi dvoma PM trubicami kvôli lepšej kvantifikácii

## Slide 9: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Princíp:
svetelná energia je uvoľnená rovnomerne do priestoru a toto uloženie umožňuje synchrónne kvantifikovať záblesky
ak obe PM trubice zaznamenajú záblesk, s určitosťou ide o β - rozpad

## Slide 10: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Princíp:
uvoľnené fotóny sú detekované v PM (photomultiplier) tubes a slúžia k premene zábleskov svetla na merateľnú elektrickú energiu
každý rádioaktívny rozpad produkuje pulz fotónov,
udáva sa, že za každý 1 keV uvoľnenej energie sa vyprodukuje 5-7 fotónov
PM trubica zachycuje tieto fotóny uvoľnené do priestoru a premieňa ich na merateľný elektrický impulz

## Slide 11: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Princíp:

## Slide 12: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Princíp:

## Slide 13: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Princíp:
MCA – multi channel analyser; pamäť ukladajúca dáta o počte elektrických pulzov
jednotlivé rozpady a výšky pulzov (energia rozpadu) sú uložené v MCA
amplitúda elektrických pulzov je premenená na digitálny obraz
Notes: po akumulácii jednotlivych javov - rozpadov

## Slide 14: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Princíp:
Scintilačné koktejly
Staršie klasické koktejly, vysoko toxické, horľavé a prchavé látky
Bezpečnejšie koktejly, nahrádzajú staršie, nie sú také prchavé, nepenetrujú plasty a vykazujú tzv. „high flash point“
Notes: aromatické látky su pouzivane kvoli vysokej denzite elektronov v tychto rozpustadlach. tie ked reaguju s uvolnenymi beta casticami vyprodukuju dostatok fluorescencie

## Slide 15: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Terminológia: QUENCH
termín používaný na opis energetických strát, ktoré môžu nastať v procese prenosu energie
fyzikálne
chemické
optické
Notes: quench - kalenie
Quench is any process that interferes with the energy transfer of the radioactive decay particle to the fluor and the subsequent detection of the fluor de-excitation energy by the PMT.

## Slide 16: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Fyzikálny quench:
zakalenosť a nepriehľadnosť
fyzikálne bariéry zabraňujúce kontaktu β-častíc s koktejlom alebo ansorbujúce emitované svetlo
absorbovaný rádioaktívny materiál alebo viacfázové vodné organické roztoky

## Slide 17: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Chemický quench:
interakcia látky v roztoku s β-časticami, ktorá neprenáša absorbovanú energiu do koktejlu
výsledok: ↓n fotónov, ↓efektivity
elektrofilné látky – halogény
Notes: každá látka bez aromatického jadra vytvára nejaký quench efekt

## Slide 18: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Optický quench:
dôsledok absorpcie emitovaného svetla materiálom
absorpcia/emitácia ↓počtu fotónov
červená > oranžová > žltá > zelená > modrá
Notes: alebo farebný

## Slide 19: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Monitorovanie quenchu:
viacero techník na zistenie QIP (quench indicating parameter)
monitorovanie pomocou externého štandardu
externé zdroje: 152Eu, 226Ra, 133Ba
Notes: alebo farebný

## Slide 20: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Monitorovanie quenchu:
viacero techník na zistenie QIP (quench indicating parameter)
software analýza – porovnanie energií vzoreik a štandardov
najčastejšie:
  H-číslo
  Spektrálny index vzorky
  transformovaný spektrálny index externého št.
Notes: Gama lúče mierneho energie interagujú s hmotou prevodom ich energie do elektrónov. To je známe ako Compton Effect. Ak k tomu dôjde v kvapalnom oscilačnom roztoku, proces prenosu energie do týchto rozptýlených elektrónov je presne rovnaký ako prenos energie pre beta častice emitované rádionuklidom v roztoku. Takže ak sme schopní merať distribúciu energie týchto rozptýlených elektrónov v našej vzorke a v našich unquenched štandardoch, vieme určit QIP vzorky

## Slide 21: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
H-číslo:
LSC obsahujú externý štandard (137Cs)
žiarič nie je v kontakte so skúmavkou, ale γ-žiarenie interaguje s koktejlom – Comptonove elektróny
Notes: alebo farebný

## Slide 22: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
H-číslo:
Notes: alebo farebný

## Slide 23: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
H- číslo:
AQC
limity kanálu posunuté podľa hodnoty #H
využíva sa pri dual-label
Notes: automatic quenche correction

## Slide 24: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Interferencie:
pozadie
statický náboj
vyšší počet rádionuklidov (dual/triple label)
luminiscencia

## Slide 25: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Interferencie:
Pozadie:
ruch prístroja, vonkajšia radiácia (vesmírnam enviromentálna)
redukcia:
  zaštítenie (pasívne, aktívne), softwarové porovnanie amplitúd
  kontrola teploty, správne skúmavky

## Slide 26: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Interferencie:
Statická elektrina
náhodná statika
na stenach skúmaviek
redukcia:
  elektrostatický kontroler
  kovový držiak, antistatické utierky, zvlhčenie skúmaviek a prostredia

## Slide 27: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Interferencie:
viacero rádionuklidov
prekrývanie sa tzv. „overlap (overspill)“ energetických spektier

## Slide 28: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Interferencie:
viacero rádionuklidov
redukcia:
  separácia jednotlivých nuklidov
  použitie dual/triple label programu
    exklúzna/inklúzna metóda
    software program, ktorý vie vyrátať posun spektier pomocou #H a AQC
    špektrum slabšieho nesmie byť úplne v spektre silnejšieho

## Slide 29: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Interferencie:
Luminiscencia
bioluminiscencia – biochemické reakcie
fotoluminiscencia – výsledok expozície koktejlu UV časti spektra
  eliminuje sa státím v tme
chemiluminiscencia – prípady, kedy chemické reakcie dokážu produkovať excitáciu molekúl a emisiu svetla
Notes: chemi na rozdiel od rozpadu produkuje iba jeden fotón svetla a spektrum sa objavuje v oblasti nízkych energií, takže sa dá relatívne lahko odlíšit od radiorozpadu (0-6 keV oblasť chemiluminiscencie)

## Slide 30: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Rádionuklidy:
3H (trícium)
Emax= 18.6 keV, Emean = 6 keV
T1/2= 12.32 roku
6mm vo vzduchu a strácajú schopnosť jonizácie
nepenetrujú hornú vrstvu kože – bezpečná manipulácia

## Slide 31: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Rádionuklidy: 14C
rádioaktívny izotop C
Emax= 156.4 keV, Emean = 49.5 keV
T1/2= 5,730 rokov
kozmogénny prvok, výskyt: 0.0000000001%
vonkajšie vystavenie nepredstavuje riziko

## Slide 32: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria
Scintilačné koktejly:
ULTIMA Gold – plazma, moč
Solvable + ULTIMA Gold - tkanivá

## Slide 33: LSC - Kvapalinová scintilačná spektrometria Ďakujem za pozornosť