## Slide 1: Chromatografické metody – pracovní list
Řešení

## Slide 2: Úkol č.1 (kvalitativní analýza vzorku):
Představte si, že pracujete na Oddělení klinické toxikologie FN a ošetřujícímu lékaři máte podat zprávu. K dispozici máte předem změřený chromatogram standardů látek (Příloha 1A) a chromatogram z toxikologického screeningu provedeného v plasmě pacienta (Příloha 1B). Co bylo příčinou závažného stavu pacienta, čím byl intoxikován?
K určení příčiny intoxikace nám pomohou zmíněné chromatogramy. Z teorie víme, že k identifikaci neznámé látky nám poslouží retenční čas (tR). Porovnáme tedy chromatogram pacienta s chromatogramem standardů a sleduji, zdali se zde nenachází shodné nebo velmi podobné retenční časy.

## Slide 3
V tomto případě vidíme v chromatogramu dvě látky s podobným tR:
Psilocybin a THC

## Slide 4: Úkol č.2 (kvantitativní analýza vzorku):
Nyní když již víte, co bylo příčinou intoxikace, je vaším úkolem provést kvantifikaci látky. V Příloze 2 je uvedena tabulka změřených ploch píků (odezva) standardních látek pro 6 různých koncentrací. Dále je zde pro jednotlivé látky uveden rozsah toxických a letálních koncentrací. Pomocí MS Excel vytvořte šestibodovou kalibrační křivku pro noxu, kterou jste našli v plasmě pacienta a zjistěte, jaká byla její koncentrace. Budete proto potřebovat také regresní rovnici. Na základě rozmezí pro toxickou a letální dávku (Příloha 3) posuďte prognózu pacienta. Pokuste se stručně formulovat nález tak, jak byste jej předali ošetřujícímu lékaři.

## Slide 5
Vytvoříme kalibrační křivky:
Chart: Psilocibine
| 1E-3 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.5
Odezva | 0.02 | 0.27 | 1.1 | 2.3 | 7.1 | 11.5
Chart: THC
| 1E-3 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.5
THC Odezva | 0.02 | 0.13 | 0.52 | 1.21 | 3.45 | 5.75

## Slide 6
Pomocí rovnice kalibrační křivky dopočítáme koncentraci:
Známe:
Výsledek: Psilocibine = 0,021 mg/l
THC = 0,002 mg/l
V plazmě byla zjištěna přítomnost psilocybinu v koncentraci 0,021 mg/L, která přesahuje toxické rozmezí a může být spojena s akutními psychotropními projevy (halucinace, úzkost, zmatenost). Koncentrace THC 0,002 mg/L je nízká, bez klinického významu. Prognóza pacienta je příznivá při zachování podpůrné a symptomatické léčby, závažná intoxikace se nepředpokládá.

## Slide 7: Úkol č.3 (Chromatografická metoda – přehled):
Doplňte následující text a otázky:
Každý chromatografický systém obsahuje dvě fáze. a) Mobilní fáze v této úloze je ____________ (polární / nepolární). b) Stacionární fáze na koloně C18 je ____________ (polární / nepolární).
Která z látek zjištěných v úkolu 1. se bude na reverzní fázi zadržovat déle. Zkuste vysvětlit proč? (Zvažte jejich polaritu.)
THC se na reverzní fázi bude zadržovat déle, protože jeho nepolární charakter způsobuje silnější interakci s nepolární stacionární fází.
Vysvětlete pojem retenční čas. Co nám říká o vlastnostech dané látky?
Retenční čas je čas, který uplyne od okamžiku nástřiku vzorku na začátek chromatografické kolony do okamžiku, kdy je dosaženo maxima píku dané látky na detektoru.
Který z parametrů chromatogramu (plocha píku, výška píku, retenční čas) a) souvisí s množstvím látky ve vzorku? b) slouží k její identifikaci?
polární
nepolární
retenční čas
plocha píku, výška píku

## Slide 8
Jaký je princip separace v kapalinové chromatografii? (Popište stručně, jak dochází k separaci jednotlivých látek.)
Separace látek probíhá na základě rozdílné afinity jednotlivých složek vzorku ke stacionární a mobilní fázi. Látky, které více interagují se stacionární fází, se z kolony eluují pomaleji, zatímco látky s větší afinitou k mobilní fázi vyjdou dříve.
Popište alespoň jeden způsob interakce separovaných látek se stacionární fází.
Například hydrofobní interakce – u reverzní fáze (např. C18) se nepolární látky vážou na nepolární povrch kolony.
Uveďte příklad dvou detektorů, které se používají ve spojení s kapalinovou chromatografií. Určete, jaké jsou výhody použití detektoru hmotnostní spektrometr.
UV/VIS detektor, Fluorescenční detektor
MS: Vysoká citlivost a selektivita, kvalitativní i kvantitativní analýza
Doplňte větu: „Chromatografie na reverzní fázi je vhodná pro separaci látek, které jsou ____________ (polární / nepolární), protože
nepolární stacionární fáze s nimi silněji interaguje a tyto látky se tak zadržují déle.
Navrhněte alespoň dva další příklady, kdy se chromatografické metody využívají v klinické nebo toxikologické laboratoři.
TDM – terapeutické, stanovení methanolu, ethanolu,…
nepolární